《建筑识图与房屋结构》复习题（一）

一、单项选择题

1.图线中的粗线宽度为b，b又称基本线宽，则细线的宽度为      b。

A.0.25    B.0.5    C.0.75    D.0.15

2.点在直线上，点的投影仍在直线的投影上，这是正投影的       。

A.积聚性    B.同素性    C.从属性    D.定比性

3.墙用砖砌筑，梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件，这种结构称为

A.钢筋混凝土结构    B.混合结构    C.砖木结构    D.以上都不正确

4.梁和柱的受力筋保护层厚度一般为      mm。

A.10    B.15    C.25    D.35

5.一般在支座处于板的顶部所加的钢筋称为      。

A.架立筋    B.受力筋    C.箍筋    D.构造筋

6.导线BLX表示        。

A.铝芯橡皮线    B.铝芯塑料线    C.铜芯橡皮线    D.铜芯塑料线

7.我国建设部《民用建筑设计通则》中规定，把总高度超过      m的公共建筑和综合建筑称为高层建筑。

A.20    B.22    C.24    D.26

8.单层工业厂房多数采用        结构。

A.墙承重式    B.框架结构    C.空间结构    D.排架结构

9.建筑工业化的前提是      。

A.构件与配件生产工厂化    B.设计标准化    C.施工机械化    D.管理科学化

10.在我国《民用建筑设计通则》中，一般建筑和重要的公共建筑的耐久年限为      。

A.25年以下    B.25~50年    C.50~100年    D.100年以上

11.桩基础应用广泛，下列不是桩基础优点的是      。

A.承载力高，沉降量小    B.节约基础材料，减少挖填土方工程量    C.改善施工条件和缩短工期    D.同其它基础相比，造价最低

12.下面说法正确的是

A.伸缩缝将建筑物从基础到屋顶在结构上必须全部断开    B.沉降缝可作为伸缩缝使用    C.地震裂度7度以下地区的房屋可不予设防震缝    D.防震缝应根据地震裂度、房屋类型等留有足够宽度，一般不大于50mm

13.楼层荷载较大的商场、仓库、展览馆等多采用      。

A.无梁楼板    B.板式楼板    C.井式楼板    D.肋梁楼板

14.下列说法错误的是

A.标准砖的规格为240mm×115mm×53mm，可以组砌成不同墙厚砖墙

B.水泥砂浆强度高，防潮性好，主要用于受力和防潮要求高的墙体中

C.构造柱是防止房屋倒塌的一种有效措施，施工时必须先浇筑混凝土柱，后砌墙

D.隔墙是分隔室内空间的非承重构件，普通砖隔墙有半砖和1/4砖两种

15.工程制图中绘制图样的主要方法是

A.斜投影法    B.正投影法    C.中心投影法    D.以上都不正确

16.建筑构件的耐火极限与下列      项条件无关。

A.建筑构件失去稳定性    B.建筑构件失去完整性    C.建筑构件材料的燃烧性    D.建筑构件失去绝热性

17.沥青砼属于      。

A.非燃烧体    B.难燃烧体    C.易燃体    D.燃烧体

18.墙面装修中常用的有机涂料有      。

A.大白浆涂料    B.水泥浆涂料    C.水溶性涂料    D.石灰浆涂料

19.以下楼地面各种做法不属于现浇类的有

A.涂料地面    B.水泥砂浆地面    C.细石混凝土地面    D.水磨石地面

20.热水龙头属于

A.止回阀    B.截止阀    C.闸阀    D.旋塞阀

二、名词解释

1.三面投影图中：“长对正，高平齐，宽相等”。

2.标准层平面图、建筑剖面图。

3.平面整体标注化。

4.标志尺寸，构造尺寸，实际尺寸。

5.有组织排水；柔性防水屋面。

6.建筑构件的耐火极限，安全疏散时间。

三、问答题。

1.简述电气系统图的组成与识读步骤。

2.常用的阳台有哪几种类型？阳台通常有几种结构布置方式？

3.简述地下室柔性防水，刚性防水的做法。

4.简述墙面装修的几种常用类型。

《建筑识图与房屋结构》复习题（二）

一、填空题

1.圆锥的三面投影，在水平面投影上是一个圆，在正面投影上是一个            。

2.每一项建筑工程从拟定计划到建成使用都要经过下列程序：            →选择建设用地→场地勘测→        →施工→设备安装→         →交付使用和         。

3.建筑立面图中沿立面图高度方向标准三道尺寸：          、层高及       。

4.钢筋按其所起的作用分为：受力筋、         、      、       、构造筋等。

5.供暖管网一般有       、下行式、        、双立式等四种布置形式。

6.在识读给水系统时，一般按下列顺序进行：       →水表井→    →     →    →用水设备。

7.基本模数是指模数尺寸中的最基本数值，用M表示，其长度为        。

8.建筑物按建筑结构的承重方式分为墙承重式、          、       、        。

9.建筑物的地基分为           和       两大类。

10.基础按受力特点可分为         和          。

11.桩基础按桩的传力及作用性质分为       和       。

12.墙体按构造方式可以分为        、       和        三种。

13.防潮层有三种做法，分别为          防潮层、          防潮层、        防潮层。

14.工程制图中正投影的几何性质有         、       、      、平行性、     、     。

15.断面图的形状是由              和       决定的。

16.墙身加固措施有：           和壁柱、           、         。

17.隔墙按其构造方式可分为              、            、           三大类。

18.地下室柔性防水按防水层铺贴位置不同，分为            和          。

19.建筑构件的耐火性能包括其组成材料的            和构件的          两部分内容。

二、单项选择题。

1.一般民用建筑基础应尽量设计为浅基础，但埋深不得浅于（    ）。

A.4m    B.2m    C.1m    D.0.5m

2.烧结普通砖，烧结多孔砖等的强度等级共分为（    ）等级。

A.四个    B.五个    C.六个    D.七个

3.砌砖的“三一”砌砖法是（    ）

A.一铲灰、一块砖、一挤揉    B.一根线、一皮砖、一层灰    C.一铲灰、一层砖、一挤揉    D.一皮砖、一层灰、一挤揉

4.内墙抹灰砂浆的中级标准是（    ）

A.一遍底层，一遍面层    B.一遍底层，一遍中层，一遍面层    C.一遍底层，二遍中层，一遍面层    D.一遍底层，一遍中层，二遍面层

5.瓷砖、面砖铺贴施工的工序有：①基层处理②铺贴③弹线、排砖④浸砖⑤抹底灰。其施工工艺顺序为（    ）

A.①③④⑤②    B.①④③⑤②    C.①⑤③④②    D.①③⑤④②

6.某综合大楼共29层，建筑高度为92.7m，则其为（    ）

A.多层建筑    B.高层建筑    C.中高层建筑    D.超高层建筑

7.伸缩缝的主要作用是（    ）

A.防止地基不均匀沉降    B.防止温度变化产生裂缝    C.防止台风破坏    D.防止地震力破坏

8.拟建24层办公楼，一般应采用（    ）

A.砖混结构    B.钢筋混凝土板柱框架结构    C.钢筋混凝土梁板柱框架结构    D.钢筋混凝土框架剪刀墙结构

9.圈梁在同一水平面内应是连续封闭梁，如果被门窗切断，则应采取的措施是（    ）

A.在被切断处加一定数量的连接钢筋    B.在被切断的两侧加构造柱    C.在洞口上设置截面不少于圈梁的附加梁    D.以门窗过梁代替圈梁

10. 建筑物入口处雨篷的悬挑长度一般为（    ）m

A.0.8~1.0    B.1~1.5    C.1.2~2    D.2~2.5

三、问答题

1.简述墙身的防潮处理。

2.简述房屋构造设计原则。

3.楼层结构平面图的图示方法有何特点？与建筑平面图有何不同？