《电子技术》复习题参考答案

一、填空题

1.电路包括 电源 、 负载 和 中间环节 三个组成部分。

2.电流的方向习惯上现定为 正电荷 运动方向，电压的方向规定为由 高电位 指向 低电位，即 电位降低的方向，电动势的方向现为在电源内部由 低电位指向 高电位，即 电位升高的方向。

3.正弦量的三要素是 频率 、 幅值 、初相位。

4.相位差是指 两个同频率 正弦量的初相位之差。

5.正弦量的四种表示方法是 三角函数式 、 正弦波形 、 相量图 、相量式（复数式）。

6.自感电动势具有 阻碍电流变化 的性质。

7.发生串联谐振的条件是            。

8.提高功率因数的目的是 使发电设备的容量充分利用 和 降低线路损耗。提高功率因数的常用方法是 并联补偿电容器。

9.三相对称电动势是指 幅值相等 、 频率相同 、彼此间相位差也相等的三相电动势。

10.在三相四线制供电系统中，中线的作用是 使三相星形联接的不对称负载的相电压保持对称。

11.磁性材料的磁性能有 高导磁性能 、磁饱和性 、 磁滞性。

12.交流铁心线圈中的铁损由 磁滞 和 涡流 产生。

13.变压器的三个作用是          、          和            。

14.三相异步电动机的调速方法有 变频调速 、 变极调速 、 变转差率调速。

15.低压配电线路的联接方式主要是 放射式 和 树干式 两种。

二、选择题

1.求图①中I3的电流。已知I1=2A，I2=-3A，I4=3A，则I3=（ C ）。

A.3A    B.5A    C.-2A    D.0A

2.计算图②中开关S断开时A点的电位，VA=（ B ）。

A.-3V    B.6V    C.0V    D.2V

3.估算图③中的电流I≈（ D ）

A.2A    B.0.2mA    C.0.2A    D.2mA

4.计算图④中的a.b间的等效电阻Rab=（ A ）。

A.6Ω    B.10Ω    C.5Ω    D.8Ω

5.下列正弦量表达式正确的是（ D ）。

A.U=100e;45ºV   B.U=100  sin(wt+45º)V    C.I=20e20ºA    D.i=100  sin(wt+30º)A

6.在图⑤所系电路中Xl=Xc=R，电流表A1的读数为3A，A2的读数是（ D ）。

A.3A    B.6A    C.1.5A    D.3  A

7.如果交流电动机是两个极，要得到频率为50Hz的电压，那么原动机的转速应该是（ B ）。

A.1500r/min    B.3000r/min    C.1000r/min    D.2000r/min

8.一个电热器从220V的电源取用的功率为1000W，如将它接到110V的电源上则取用功率为（   ）。

A.1000W    B.500W    C.250W    D.2000W

9.录音机的磁带、磁头应选用（ A ）。

A.软磁材料    B.矩磁材料    C.永磁材料    D.非磁材料

10.为了减少铁心发热，线圈的铁心由彼此绝缘的钢片在（ B ）磁场方向叠成。

A.垂直    B.平行    C.倾斜

11.用测钳流测量三相对称电流（有效值为5A），当钳入一条线，两根线及三根线时，电流表的读数分别为（ D ）。

A.5A，5 A，0A    B.5A，10A，15A    C.5A，5  A，15A    D.5A，5A，0A

12.三相异步电动机的铭牌数据中cos∮的Ψ角是指定（ C ）的相差位。

A.线电流与相电流    B.线电流与线电压    C.相电流与相电压    D.相电压与线电压

13.三相异步电动机的负载转矩增加时，电动机的转速和电流（ B ）。

A.转速增加，电流增大    B.转速降低，电流增大    C.转速降低，电流减小    D.转速增加，电流减小

14.安全电压是指 （ D ）以下的电压。

A.380V    B.220V    C.24V    D.36V

15.将电气设备的金属外壳接地的方式称（ A ）。

A.保护接地    B.保护接零    C.工作接地    D.重复接地

三、计算题  （略）