《电器与可编程控制器应用技术》复习题1

1.单相交流电磁机构为何要设置短路环？它的作用是什么？三相交流电磁铁要否装设短路环？

2.交流接触器线圈通电后，衔铁长时间被卡死不能吸合，会产生什么后果？

3.交流电磁线圈误接入直流电源，直流电磁线圈误接入交流电源，会发生什么问题？为什么？

4.两个相同的交流电磁线圈能否串联使用？为什么？

5.电器控制线路中，既装设熔断器，又装设热继电器，各起什么作用？能否互相代用？

6.试采用按钮、刀开关、接触器和中间继电器，画出异步电动机点动、连续运行的混合控制线路。

7.电器控制线路常用的保护环节有哪些？各采用什么电器元件？

8.试分析C650型车床主轴正反转控制和正反转反接制动的工作过程。

9.简述平面磨床上磁、去磁的工作过程，电磁吸盘中设置欠电流继电器的作用是什么？

10.试述Z3040摇臂钻床的摇臂下降的工作过程。

11.试述X62W万能铣床的工作台六个方向进给控制的工作过程。

12.PLC有哪些主要功能？适用于什么场合？

13.PLC主要由哪几部分组成？各部分起什么作用？

14.试简述PLC扫描工作的主要过程。

15.试述PLC控制系统比继电控制系统有哪些主要优点？

16.F1系列PLC有哪几种内部继电器（器件）？各有什么功能用途？

17.试设计一个定时5h的长延时电路（提示：用一个定时器和一个计数器的组合来实现），当定时时间到，Y430接通并有输出。试画出其梯形图及写出相应的指令程序。

18.试用两个计数器的组合，构成一个能计数1650次的计数电路。当计数次数达到时，Y435的线圈接通。试画出其梯形图及写出相应的指令程序。

《电器与可编程控制器应用技术》复习2

一.填空

- CPLD的基本结构看成由可编程逻辑宏单元、可编程I/O控制模块和可编程内部连线等三部分组成。。

2．图形文件的扩展名是 GDF  ，仿真通道文件的扩展名是 SCF ，波形文件的扩展名是 WDF，使用VHDL语言，文本设计文件的扩展名是 .VHD      。

3．VHDL基本结构为. USE定义区，.PACKAGE定义区， ENTITY定义区ARCHITECTURE定义区 ，和CONFIGURATION定义区。

4．指出下面图形中节点的类型ctrl 输入 clk 输入 state 隐含 Q[3..0]输出

5．结构体的描述方式: Structure描述、Date Flow描述、Behavior Process描述。

6．填出标注框中的内容

IF sel="00" THEN  y <= a;ELSIF sel="01" THEN  y <= b;

ELSIF sel="10" THEN  y <= c;

ELSE  y <= d;

END IF;

END PROCESS if_label;

二、简答题

- 在可编程逻辑电路设计中竞争和冒险是怎样产生的，如何避免。

- 什么是边界扫描测试技术?它解决什么问题?

- 简述MAX+PLUSⅡ的设计流程。

4．设计时怎样选择CPLD和FPGA芯片？

三、知上升沿控制的D触发器（原理图如下）判断下列程序是否有错误，如有则指出错误所在，并给出完整程序。

答：

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity dff1 is

port(clk,d:in std_logic;

Q:out std_logic);

end dff1;

architecture one of dff1 is

begin

process(clk)

begin

if clk 'event and clk='1'

then Q<=d;

end if;

end process;

end  one;

四、解释程序

要求：

- 解释带有下划线的语句。

- 画出该程序的引脚示意图。

- 说明该程序逻辑功能。

程序一

library ieee;          定义元件库

use ieee.std_logic_1164.all;  使用ieee库中

ENTITY mux21 is      定义实体

port(a,b,s:in bit;      a，b，s为输入端口，数据类型bit

y:out bit);

end mux21a;

architecture one of mux21 is             定义结构体

begin

y<=a when s='0' else   b;     当S=0时 y=a，否则等b

end one;

逻辑功能：二选一数据选择器

程序二

Library ieee;

Use ieee.std_logic_1164.all;

Use ieee.std_logic_unsigned.all;

Entity up_down is     定义实体

Port(clk,rst,en,up:	in	std_logic;

Sum:	out	std_logic_vector(2 downto 0);       输出，标准逻辑位向量

Cout:	out	std_logic);

End;

Architecture a of up_down is

Signal count:	std_logic_vector(2 downto 0);  定义信号

Begin

Process(clk,rst)         进程，敏感信号clk，rst

Begin

If rst=’0’ then

Count<=(others=>’0’);        异步清零

Elsif rising_edge(clk) then     如果上升沿

If en=’1’ then

Case up is

When ‘1’ => count<=count+1;

When others =>count<=count-1;           当up=1，减法计数

End case;

End if;

End if;

End process;

Sum<=count;

Cout <=’1’ when en=’1’ and ((up=’1’ and count=7) or (up=’0’ and count=0)) else ‘0’;  进位信号

End;

逻辑功能：是一个3位增1/减1计数器：当输入信号UP等于1 时计数器增1；当输入信号UP等于0时计数器减1。

五、编程题

l．编写包含以下内容的实体代码

端口 D 为12位输入总线

端口 OE 和 CLK 都是1位输入

端口 AD 为 12位双向总线

端口 A为12位输出总线

端口 INT 是1位输出

端口 AS 是一位输出同时被用作内部反馈

2．利用MAX+PLUSⅡ库中元器件D触发器（图形符号见图1）和与元件例化，完成如下图所示的电路设计。

# Text boxes

as

int

a[11:0]

ad[11:0]

clk

oe

d[11:0]

my_design

敏感信号表

进程语句

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY if_case IS

PORT

( a, b, c, d : IN Std_Logic;

sel : IN Std_Logic_Vector(1 downto 0);

y, z : OUT Std_Logic);

END if_case;

ARCHITECTURE logic OF if_case IS

BEGIN

if_label: PROCESS(a, b, c, d, sel)

BEGIN