《电机学》复习题

1.简述变压器的基本工作原理。

2.为什么变压器的一次、二次绕组要套装在同一个铁心柱上？为什么把低压绕组套在高压绕组的里面？

3.为什么变压器不能改变直流电压？

4.一台三相变压器，SN=5600kV·A，U1N/U2N=6000/3300V，Y，d形联结，试求一次、二次额定电流及相电流。

5. 一台三相电力变压器，SN=3150kV·A，U1N/U2N=35kV/6.3kV，一次、二次绕组分别为星形联结（Y）和三角形联结（d）。试求：一次、二次额定电流，一次额定相电压，二次额定相电流。

6.单相变压器一次侧加额定的正弦波电压时，空载电流为什么是尖顶波？

7.为什么三相心式变压器可以采用Y，y联结，而三相组式变压器却不能采用Y，y联结？

8.变压器联结组别为变压器联结组别为，d1，试绘出一次、二次电动势的相量图和绕组连接图。

9.在设计电动机时，希望额定效率为最高效率，而在设计电力变压器时，希望（0.6~0.7）倍额定负载时为最高效率，这是为什么？

10.变压器并联运行的理想条件有哪些？

11.试比较稳态短路，突然短路和短路试验三种情况下的短路电流大小。

12.简述三相变压器中的零序电流分量与三次谐波电流分量的共同点与不同点。

13.简述中性点位移产生的原因及其对变压器产生的影响。

14.简述应用对称分量法分析变压器不对称运行时的主要步骤。

15.三绕组变压器的高压绕组接电源，中压和低压绕组分别接负载，当某侧负载发生变化时，为什么会对另一侧负载的端电压产生影响？

16.在使用电压、电流互感器时应注意哪些问题？

17.如何实现异步电动机的反转，其原理是什么？

18.异步电动机又称感应电动机，简述“异步”和“感应”的含义。

19.为什么异步电动机的励磁电流比相应变压器的励磁电流大很多？

20.一台八极三相异步电动机，ƒ1=50Hz，sN=0.04，求：（1）电动机的额定转速nN；（2）在额定运行时改变电源相序，改变电源相序瞬间的转差率；（3）起动瞬间的转差率。

21.一台三相异步电动机，额定功率PN=55kW，电网频率ƒN=50Hz，额定电压UN=380V，额定效率ηN=0.79，额定功率因数cos=0.89，额定转速n=570r/mim，试求：（1）同步转速n1；（2）磁极对数p；（3）额定电流IN；（4）额定转差率sN。

22.简述分布系数和短路系数的物理意义。

23.简述单相基波磁动势的特点。

24.简述三相合成基波磁动势的特点。

25.一台交流发电机，定子绕组为双层绕组，定子槽数Z=36槽，磁极数2p=2，节距y=14，线圈匝数Nc=1匝，每相绕组并联支路数a=1，频率为50Hz，每极基波磁通Ф1=2.63Wb，试求相电动势的大小。

26.三相异步电动机空载运行时，电动机的功率因数为什么很低？

27.异步电动机的定子、转子电路之间并无电的直接联系，当负载增加时，为什么定子电流和输入功率会自动增加？

28.简述异步电动机转子折算的原则。

29.单相异步电动机为什么不能自行起动？解决起动的主要途径是什么？

30.定性分析在不对称电压下运行的三相异步电动机性能变坏的原因。

31.有一台三相异步电动机，PN=28kW，UN=380V，ηN=90%，cos=0.88。定子绕组为三角形联结。已知在额定电压下直接起动时，电网所供给的起动电流是电动机额定电流的5.6倍。今改用Y-△降压起动，求电网所供给的起动电流。

32.同步发电机的基本工作原理是什么？

33.同步发电机的励磁方式有哪些？各有什么优缺点？

34.一台凸极同步发电机，PN=400kW，UN=6.3kV，Y形联结，cos=0.8，求：（1）发电机的额定电流；（2）发电机额定运行时的有功功率和无功功率。

35.同步发电机的电枢反应电抗与异步发动机的哪个电抗相对应？说明原因。

36.从磁路和电路角度分析，为什么同步发电机带阻感性负载时端电压会下降？

37.简述同步发电机自整步并列时的操作步骤。

38.一台并联于无穷大电网运行的隐极同步发电机，励磁电流保持不变，增大原动机输入的功率，画图说明功角、定子电流、功率因数如何变化？

39.同步发电机输出功率增大时，V形曲线上的正常励磁点连线为什么略向右倾斜？

40.什么是超导体闭合回路磁链守恒原理？

41.分析同步发电机突然短路电流大的原因。

42.简述同步电动机的异步起动方法。

43.同步调相机的工作原理是什么？它在过励、欠励运行时分别从电网吸收什么性质的无功功率？

44.为何直流电机的电枢铁心必须采用硅钢片，而磁极铁心则是普通钢片？直流电机定子铁轭中是否存在涡流及磁滞损耗？

45.直流电动机的励磁方式有哪些？试画出接线图，并标出各电压和电流的正方向。

46.直流电动机有几种调速方法？比较其优缺点。进行各种方法调速时，电动机的机械特性如何变化？

47.什么叫电动机的自然机械特性和人为机械特性？和自然机械特性比较，各种人为机械特性有何特点？