《混凝土结构设计》复习题

1.永久荷载和可变荷载的代表值各有哪些？如何求得其代表值？

2.为什么对于高层建筑和高耸结构必须考虑风的脉动影响，而对于一般高度H<30m、高度比H/B小于1.5的房屋可以不考虑？

3.杆系结构按线性理论分析时确定计算简图应遵循哪些原则？

4.判定结构构件的耐火极限的标准是什么？提高结构构件耐火极限的措施有哪些？

5.影响混凝土结构耐久性的因素有哪些？如何保证混凝土结构的耐久性？

6.什么是强制性条文？它有何作用？为什么不能违背强制性条文？

7.混凝土楼盖结构有哪几种类型？说明它们各自的受力特点和适用范围。

8.整体式肋梁楼盖的单向板和双向板是如何划分的？各有哪些计算方法？

9.什么叫塑性铰？钢筋混凝土结构中的塑性铰与结构力学中的“理想铰”有何区别？

10.什么叫塑性内力重分布？塑性铰与塑性内力重分布有何关系？

11.什么叫弯矩调幅？考虑塑性内力重分布的分析方法时，为什么要对塑性铰处的弯矩调整幅度加以限制？

12.为什么在计算主梁的支座载面配筋时应取支座边缘处的弯矩？为什么在主次梁相交处，在主梁中需设置吊筋和附加箍筋？

13.用极限平衡法计算双向板极限承载力时采用了哪些基本假定？

14.装配式铺板结构中，如何加强板与板、板与梁、板与墙体的连接？

15.整体式雨篷结构中，雨篷板、梁受力有何特点？梁的最大扭矩内力如何确定？结构整体抗倾覆难处有何特点？

16.单层厂房横向平面排架和纵向平面排架分别由哪些构件组成？其荷载传递途径分别是怎样的？

17.单层厂房中有哪些支撑？它们的作用是什么？布置原则如何？

18.单层厂房按承重结构的材料分为哪几种？这们各自的适用范围如何？

19.单层厂房整体空间作用的含义是什么？整体空间作用的程度与哪些因素有关？

20.简述牛腿的受力特点、破坏形态和计算内容。

21.什么叫等高排架？如何用剪力分配法计算等高排架的内力？试述在任意荷载作用下，等高排架内力计算步骤。

22.单层厂房排架柱下独立基础设计的主要内容是什么？如何进行设计？

23.单层厂房结构设计包括哪些内容？简述结构方案设计的主要内容及其设计原则。

24.装配式钢筋混凝土排架结构单层厂房中一般应设置哪些支撑？简述这些支撑的作用和设计原则。

25.在截面尺寸为400mm×800mm的单层厂房排架柱下设计钢筋混凝土独立杯形基础。设计地面标高为±0.000，传至-1.40m标高处的竖向荷载标准值Fk=870kN，力矩标准值Mk=280kN·m，水平力标准值Vk=40kN（其对基底的力矩与Mk同方向）。已知地基承载力特征值=200kN/m2，基础埋深d=2.2m，基础底面长宽比为1.5:1，试设计此基础，并绘出施工图（根据构造要求选择基础的混凝土强度等级与钢筋级别）。

26.在框架结构布置中，按照框架结构承重方案不同，可分为哪几种？每种承重方案各有什么特点？

27.作用在框架结构上的荷载主要包括哪些？风荷载是怎样计算的？

28.框架结构在水平荷载和竖向荷载作用下的内力分析方法分别有哪些？

29.框架结构杆件内力组合的目的是什么？荷载效应组合应考虑哪几种组合方式？

30.框架结构侧移验算包括哪些内容？为什么要控制其侧移？

31.现浇框架节点钢筋锚固有哪几种方法？分别绘出每种方法节点配筋示意图。