《检测技术》复习题

1.直接测量主要包括哪些具体的测量方法？各有什么特点？

2.系统误差、随机误差和粗大误差各有什么特点？如何减弱和消除它们的影响？

3.测量的结果如何处理？测量结果的数据整理规则是什么？

4.某设备的温度为500℃左右，现有两支温度计，一支测量温度范围为0~600℃，精度为2.5级，另一支为0~1200℃，精度为1.5级。问选用哪一支温度计比较合适？为什么？

5.何谓传感器？它由哪几部分组成？它们的作用及相互关系如何？

6.什么是传感器的静态特性？它有哪些性能指标？如何用公式表征这些性能指标？

7.什么是传感的动态特性？其分析方法有哪几种？

8.温度测量的方法有哪两类？各有什么特点？

9.简述热电偶与热电阻的测量原理。

10.用热电偶测温时，为什么要进行冷端补偿？冷端补偿的方法有哪几种？

11.红外检测主要依据的物理原理是什么？

12.试述红外探测器与光敏元件和热敏电阻传感元件的异同点。

13.何谓金属的电阻应变效应？金属丝的应变灵敏系数的物理意义是什么？

14.什么是金属应变片的灵敏度系数？它与金属丝的灵敏度系数有何区别？试予解释。

15.何谓半导体的压阻效应？半导体应变片灵敏度系数有何特点？

16.何谓压电效应？用正压电效应传感器能否测量静态和变化缓慢的信号？为什么？

17.石英晶体的压电效应有何特点？何谓石英晶体的纵向、横向压电效应？

18.何谓电压灵敏度和电荷灵敏度？并说明两者之间关系。

19.什么是瞬时流量和总流量？瞬时流量的表示方法有哪些？

20.试分析电磁流量计中正交干扰的来源和克服措施。

21.简述转子流量计和涡街流量计的测量原理。

22.常用的液位检测方法有哪些？各有什么特点？

23.利用静压测量敞口容器和密闭容器内液位，差压变送器如何安装？试述其测量原理。

24.简述射线料位计的工作原理，说明其基本结构和各部分的作用。

25.如何提高差动变压器的灵敏度？

26.涡流式传感器有何特点？画出应用于测板材厚度的原理框图。

27.怎样利用涡流效应进行位移测量？电涡流的形成范围包括哪些内容？它们的主要特点是什么？

28.电涡流传感器常用测量电路有几种？其测量原理如何？各有什么特点？

29.什么是霍耳效应？影响霍耳元件输出零点的因素有哪些？怎样补偿？

30.试述热导式气体分析仪的工作原理。

31.为什么多数气敏器件都附有加热器？

32.接触燃烧气敏传感器主要用于哪些场合？根据的原理是什么？

33.常用的湿度检测有哪些方法？

34.试述热敏电阻式湿敏传感器的工作原理。

35.高斯计测量直流参数时为什么要使用交流振荡器产生的控制信号？

36.什么是磁阻效应？什么是物理磁阻效应和几何磁阻效应？

37.智能压力变送器有什么优点？

38.智能结构主要包括哪些单元？各有什么作用？

39.在电桥应用中，对供桥电源有何要求？

40.隔离放大器有什么隔离措施？隔离的目的是什么？

41.对非线性特性进行线性化的基本思路是什么？有几种补偿方法？

42.检测电路中的滤波器电路有什么作用？

43.什么叫模块化设计？它有什么优点？系统设计中如何划分模块？

44.微机化检测系统的常见干扰有哪些？如何抑制？