微机原理与应用复习题

一、填空题

1、8086CPU引脚ALE的功能是           ，引脚M/的功能是     ；8259A引脚CAS2~CAS0的功能是         。

2、8086CPU中地址加法器的作用是            ，堆栈指针SP的作用是              。

3、设指令CMP AL，BL执行后，CF=0，AF=1，SF=0，PF=0，OF=1，ZF=0，则：若AL，BL中的数据为有符号数的8位补码，AL，BL中两数的大小关系为           ；若AL，BL中均为无符号数，则两数的大小关系为        。

4、8253有六种工作方式，试写出其中的三种：       ；     ；     。

5、计算机通信中，MODEM的功能是                  。

6、8251芯片中，奇偶错的含义是                      。

7、8259A的全嵌套方式中，      级中断的优先权最高，优先权自动循环方式开始时，
             为最高。

8、设字长为8位，若X=-3，则[X]原=        B，[X]补=        B。

9、已知CS=1800H，IP=1500H，则指令所处的物理地址=           H。

10、8086系统复位后，CS=       H，SP=          H。

11、8251A在通信过程中，能够自动检测的错误有    错，     错和   错。

12、8253芯片共有        种工作方式，采用BCD码计数时，最大计数值为 
             H。

13、8086CPU响应INTR引入的中断时，要执行           个中断响应周期，其目的是                     。

14、单片8259A可以扩展          个外部中断，最多         片级联可以扩展64个外部中断。

15、8255A的端口C置位/复位控制字应写入           端口。

16、8086CPU标志寄存器FR中，IF的作用是     ，DF的作用是     。

17、八位二进制补码1111，0111B对应的真值     。

18、微机接口的基本功能有     ，     和     等。

19、8253计数，实际上是对     信号线上的信号进行计数。

20、设计算机的每个I/O端口为8位，现有一个64键的键盘，如果用线性键盘，则至少要用    个端口；如果用矩阵键盘，则至少要用   个端口。

21、常用的数字调制技术有     ，    和    。

22、8086CPU的INTR引脚的功能是     ，CPU在    时候采样此信号。

23、8255的     端口有双向传输功能。

24、8086复位后，引导程序的入口地址为     H。

25、8086的堆栈操作有    和    两种，是按     （字/字节）操作的。

26、8086高8位数据总线的选择信号是     ，地址锁存允许信号是    。

27、8253某一计数通道按BCD方式计数，初始化时若写入初值为0，则对应的计数值为     。

28、8259A中IRR的功能是    ，ISR的功能是    。

29、INTR是     信号，CPU在     时候采样。

30、微机系统中，主机与外设之间交换信息可以采用    、    和    方式。

31、串行通信中，数据传送速度常用     表示。

32、指令MOV [BX+20]，AL中，源操作数的寻址方式是    ，目的操作数据的寻址方式是     。

33、886CPU从内部功能上可以分为    和    两个功能部件。

34、10101010B=     D=    H。

35、若用1024×1位RAM芯片组成16K×8位的存储器，要用   片该芯片，要用     根地址线，其中参与片内寻址的地址线     根。

36、8086的物理地址是如何形成的？                。

37、计算机中广泛使用信号线复用，这样做的好处是     。

38、单片8259A可管理     级中断，7片级联最多可管理     级中断。

39、8253共有     种工作方式，8255共有      种工作方式。

二、判断题（对的打“√”，错的打“×”）。

1、8086的读总线周期中，如果需要，可以插入任意多个Tw。………（  ）

2、NMI引脚来的中断在中断屏蔽时，不能被响应。……………………（  ）

3、有了中断系统，CPU允许多个外设同时工作。……………………（  ）

4、异步串行通信传送的数据中包含有控制信息。……………………（  ）

5、对ROM芯片只能作读操作，不能作写操作。………………………（  ）

6、8259A的中断自动结束方式不适合于要求中断嵌套的场合。…（  ）

7、要求8253A能够计数最多时钟脉冲时，应置计数初值为FFFFH。（  ）

8、RET指令与IRET指令所完成的操作相同，都是从被调程序返回主程序。………………………………………………………………………（  ）

9、段间转移要求同时改变CS和IP的值。………………………………（  ）

10、奇偶检验值是根据传送的数据中“1”的个数进行编码的。…………（  ）

11、所有的十进制小数都能准确地用二进制小数表示。………………（  ）

12、编程时，CPU中的所有寄存器都可以用作数据寄存器。…………（  ）

13、CPU访问存储器时，地址信号先于数据信号出现在总线上。……（  ）

14、串行数据通信中，由于只使用一条数据传输线，因此可以大大节约传输费用。 …………………………………………………………………（  ）

15、8253的计数器可以按二进制和BCD码方式计数。…………………（  ）

16、立即数寻址方式只能用于源操作数寻址。……………………………（  ）

17、ROM中的内容去掉电源也不会丢失。……………………………   （  ）

18、用软件确定中断优先权时，查询的顺序即为优先权的次序。…… （  ）

19、异步串行通信的基本特点是以字符为基本单位，传输时字符间异步，字符内各位间同步。…………………………………………………      （  ）

20、8086CPU在中断响应周期，外设提供的是中断向量。………………（  ）

21、8086CPU访部内存空间超过64KB时，必须修改段寄存器的值。… （  ）

22、CPU访问慢速存储器时，可以在总线周期中插入Tw。………………（  ）

23、设AX、BX中为有符号数，指令CMP AX，BX执行后，若OF=0，SF=1，则（AX）>（BX）。………    ……………………………… ……（  ）

24、串行接口中串行的含意是仅指接口与外设之间的数据交换是串行的，而接口与CPU之间则是并行的。	…………………         ………（  ）

25、任何一种可编程接口芯片，工作前都要作初始化操作，用以选择工作方式和功能。…………………………………………         （  ）

三、简答题

1、指令ADC  AX，[BP+DI]与ADC  AX，[1000H]中源操作数采用的是什么寻址方式？目的操作数采用的是什么寻址方式？

2、8086CPU响应INTR的条件是什么？

3、CPU与I/O设备间常用的数据传送方式有哪些？

4、存储器芯片片选信号的译码有哪些方式？

5、串行通信的优缺点是什么？

6、简述8086CPU响应INTR的过程。

7、8086CPU的存储器系统，为什么要分奇、偶体？选体信号是什么？两个体与CPU的数据总线如何连接？

8、什么情况下要使用MODEM？解调过程完成什么任务？

9、试简述矩阵链盘的扫描过程？

10、外设为什么要通过接口与主机系统相连。

11、串行通信与并行通信相比，有哪些特点？

12、给定一个堆栈区，地址为1240H：0000H~1240H：0200H，SP=0062H，问：（1）栈顶地址是多少？（2）栈底地址是多少？（3）堆栈段寄存器SS=？

13、存储器的片选译码有哪些方法？各有何特点？

14、简述8253的初始化过程？8253有几种工作方式？

15、简述CPU响应INTR中断的条件？

16、简述I/O接口电路的基本功能。

17、简述CPU中断响应的一般过程。

18、何为DMA？ DMA控制器应具备哪些基本功能？

19、串行通信与并行通信比较，有何特点？

20、已知AX=14C6H，BX=80DCH；执行下列程序后，程序转向哪里？OF、CF、SF各为多少？

CMP		AX，BX

JNO		PROG1

JNC	   PROG2

JMP	   PROG3

21、简述8259A中IRR和ISR的功能。

22、简述CPU以查询方式如何与外设交换数据，并指出这种方式的优缺点。

23、简述串行异步通信的特点及其基本数据格式。

24、简述CPU与存储器联接时，应考虑哪些问题？

25、简述8253的初始化过程？8253有几个计数通道。

四、综合题

1、以下为8255A方式1输入工作时序图，试问：

(1)各联络信号的含义，信号的传送方向；

(2)CPU与外设采用方式1输入数据的过程。（5分）

2、某8086存储系统中，与芯片2732，6116地址有关的连线如下图所示。

问：① 2732的地址范围是              ，它在系统中是奇体还是偶体？

② 6116的地址范围是             ，它在系统中是奇体还是偶体？

③ 两芯片的地址是否有重叠区？为什么？

3、静态RAM6116芯片的引脚如图所示，说明各引脚的含义及该芯片的容量。

4、已知加在8253上的外部计数时钟频率为1MHZ，若在不增加硬件芯片的情况下，欲使8253产生周期为1S的对称方波，试说明如何去做？

5、某8086系统中8255端口地址范围为360H~363H，其与开关及LED指示灯的接口电路如下图。

试编程实现：

（1）读入开关K1~K3的打开/闭合状态，并存放寄存器BL的低3位中，即K3、K2、K1的状态依次送入D2、D1、D0位。

（2）若三个开关已同时闭合，则依次使LED1~LED3闪烁发光，每个LED均是发光10ms后熄灭，再点亮下一个；循环100次后熄灭全部指示灯，进入暂停状态。（设已有延时10ms的DS10ms子程序可供调用）。

6、分析下图所示的电路，指出其中的错误并说明其后果，图中三态门为PC微型机的输入接口，其地址为100H。

7、编写一程序段，BUF单位有一单字节无符号数x，编程计算y（仍为单字节），结果保留在累加器中。

8、甲乙两台微机相距几十公里，全双工串行通信，试画出示意图表示通信系统的组成，并作简要说明。

9、下面是一个8253的初始化程序段。8253的控制口地址为46H，3个计数器端口地址分别为40H，42H，44H。在8253初始化前，先将8259A的所有中断进行屏蔽，8259A的奇地址端口为81H。请对下面程序段加详细注释，并以十进制数表示出各计数器初值。

INT：CLI

MOV  AL， 0FFH

OUT  81H， AL

MOV  AL，36H

OUT  46H， AL

MOV  AL， 0

OUT  40H， AL

MOV  AL， 40H

OUT  40H， AL

MOV  AL， 54H

OUT  46H， AL

MOV  AL，18H

OUT  42H， AL

MOV  AL，0A6H

OUT  46H，AL

MOV  AL， 46H

OUT  44H， AL

10、某PC系列微机应用系统以8255A作为接口，采集一组开关S7~S0的状态，然后它通过一组发光二极管LED7~LED0显示出来，（Si闭合，对应LEDi亮；Si断开，对应IEDi灭），电路连接如图所示。已知8255A的A、B两组均工作在方式0。

（1）写出8255A的四个端口地址；

（2）写出8255A的工作方式控制字；

（3）画出实现给定功能的汇编语言程序流程图，并编写程序。

11、如果时钟频率为1.19MHz，用8253的一个计数通道怎样完成1秒的定时？

12、CPU有16条地址线（A15~A0），用A15和A14部分译码产生芯片选择信号，可分配给一个8KB存储芯片的地址空间有哪些？

13、并行接口芯片8255A与打印机的连线如图所示，当A15~A3=0000 0000 1100 00时，经地址译码器输出使。

（1）口A的工作方式应为      。

A．方式0	 B．方式1 	 C．方式2	  D．方式0或方式1均可

（2）口C的工作方式应为     。

A．方式0	B．方式1	 C．方式2	  D．方式0或方式2均可

（3）I/O传送的控制方式为     方式。

A．无条件传送		B．查询或中断		C．中断		D．查询

（4）8255口C的地址为     ，口A的地址为     。

A．00C0H		B．00ClH		C．00C2H		D．00C3H

# Text boxes

tsTB

tsT

tRIT

tRIB

来自外设的输入数据

C

B

A

G1

A15

A14

A13

C

B

A

G1

A15

A14

A13

A12

A0

D7

6116

D0

A10~A0

M/

D7

2732

D0

A11~A0

74LS138

~

D15

D8

~

A12~A1

M/

74LS138

D7

D0

~

A11~A1

A0       D0

A1       D1

·        ·

·        ·

·        ·

·        ·

A10       D7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

PA5

PA6

PA7

8255

PC0

PC1

PC2

+5V

LED3

LED2

LED1

74LS04

100Ω×3

K3

K2

K1

+5V

1K×3

+5V

≥1

AEN

A9

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0

1

K

1

D0

有错误的输入接口

D7~D0

IOR

IOW

A9

AEN

A8

A7

A6

A5

A4

A3

A2

G1

G2A   Y0

G2B   Y1

74LS138

C     ┋

B     ┋

A     Y7

D7~D0   PA7

RD      RA6

WR

┋

CS      PA0

PA7

┋

8255A

PB7

PB6

A1        ┋

A0       PB0

A1

A0

LED7

LED6

┋

LED0

┉

┋

┋

S0

S6

S7

+5V

DATA7~0

打印机

STB

BUSY

PA7~0

CS

PC7

8255A

A0       PC0

A1

A1

A0

译

码

器

A15

A2

┋