《土木工程测量》复习题

1.名词解释：测绘、测设、水准面、大地水准面、大地点、天文点、中央子午线、高斯平面、绝对高程、相对高程、铅垂线。

2.测量选用球面坐标的基准面应满足什么条件？

3.地球曲率对距离、角度、高程等测量均产生影响，为何有的可以忽略，有的则不能？

4.设地面A、B两点相距1km，试问地球曲率对高程的影响是对距离影响的多少倍？

5.名词解释：视线高程、望远镜视准轴、水准管轴、水准管分划值、附合水准路线、水准点、高差团合差、零点常数。

6.水准测量时，通常采用“中间法”，它能消除哪些影响？

7.简述圆水准器的检校原理和方法。

8.水平角观测与竖直角观测有何异同？

9.检校视准轴时，为什么瞄准的目标点应与仪器同高？横轴检校时，瞄准目标要越高越好？

10.电子经纬仪与光学经纬仪的区别有哪些？

11.当钢尺的实际长度小于其名义长度时，使用这把尺量距会把距离量长了，还是量短了，为什么？

12.视距测量中，望远镜瞄准标尺的仪器高读数有何作用？

13.相位式测距仪为什么要采用多级测尺频率？

14.直线定向的基本方向有哪种？它们之间存在什么关系？

15.用罗盘仪怎样测定磁方位角？为什么方位罗盘度盘注记是逆时针方向递增注记？

16.用陀螺经纬仪怎样测定测线的真方位角？怎样计算测线的坐标方位角？

17.设20m的钢尺由A点量至B点，共丈量8个尺段，测得距离DAB=159.832m,已知每尺段量距中误差m1=±5mm，试求全长丈量距离的中误差。

18.名词解释：系统误差、偶然误差、绝对误差、相对误差、最或然值、精密度、准确度、权、单位权观测值。

19.测量上为何产生观测误差？

20.处理系统误差和偶然误差有何不同？

21.中误差为精度评定的标准，有何优点？

22.导线测量外业有哪些工作？选择导线点应注意哪些问题？

23.角度闭合差在什么条件下进行调整？调整的原则是什么？

24.四等水准在一个测站上的观测程序是什么？有哪些限差要求？

25.等高线为何是连续闭合的曲线？

26.等高距与等高线平距有何关系？它在识别地面坡度和勾绘等高线中有何用途？

27.地形图与航测像片、地籍图有何区别？

28.怎样利用地形图上的三北方向在野外进行罗盘定向？

29.在梯形图幅中，为什么公里格网线与内图廓不平行？

30.简述用穿线交点法测设交点的步骤。

31.何谓缓和曲线常数？如何计算？

32.怎样用积距法求算路基的横断面积？

33.施工测量有哪些特点？施工测量的实质是什么？

34.采用极坐标法测设点的平面位置时，需要哪些测设数据？如何获得测设数据？

35.高层建筑轴线竖向投测有哪些方法？