《工程结构抗震设计》复习题

1.何谓纵波、横波和面波？它们分别引起建筑物的哪些震动现象？

2.试分析地震动的三大特性及其规律。

3.试简述抗震设防“三水准两阶段设计”的基本内容。

4.何谓结构的延性？试说明提高结构延性的基本原则。

5.试分析对比杆件弯曲耗能、剪切耗能和轴变耗能的优劣。

6.试分析控制或减小结构变形的措施。

7.试述场地土的液化现象及其判别方法。

8.试分析液化指数ILE的物理意义。怎样正确选择抗液化措施？

9.已知某建筑场地的钻孔土层资料见下表，试确定该建筑场地的类别。

土 层 资 料

| 层底深度（m） | 土层厚度（m） | 土的名称 | 土层剪切波速vsi(m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.50 | 9.50 | 砂 | 170 |
| 37.80 | 28.30 | 淤泥质黏土 | 130 |
| 43.60 | 5.80 | 砂 | 240 |
| 60.10 | 16.50 | 淤泥质黏土 | 200 |
| 63.00 | 2.90 | 细 砂 | 310 |
| 69.50 | 6.50 | 砾混粗砂 | 520 |

10.何谓反应谱？反应谱理论的基本假定有哪些？

11.何谓求水平地震作用效应的平方和开方法（SRSS）法，写出其表达式，说明其基本假定和适用范围。

12.写出振型关于质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵正交性的表达式。

13.设有两幢双跨等高单层钢筋混凝土排架厂房，其单榀排架的柔度系数分别为和，在一个计算单元内集中于屋盖处的重力荷载为G=150kN，试计算作用于上述两幢厂房一个计算单元内屋盖处的多遇地震烈度下的水平地震作用。已知抗震设防烈度均为8度，设计基本地震加速度0.2g，设计地震分组均为第二组、Ⅱ类场地，阻尼比取0.05。

14.试举例说明浇钢筋混凝土高层建筑结构抗震等级的确定。

15.试简述框架结构内力和位移计算的方法和步骤。

16.试说明框架节点抗震设计的要点和抗震的构造措施。

17.试简述抗震墙结构的抗震设计要点和抗震构造措施。

18.试列出砌体房屋水平地震作用计算的基本步骤。

19.试分析砌体房屋墙体截面的抗震承载力验算公式及其有关影响因素。

20.试分析砌体房屋的抗震构造措施。

21.试分析对比钢结构房屋和钢筋混凝土结构房屋在多遇地震和罕遇地震作用于下的侧移限值。

22.试分析钢柱的受力破坏机理及其抗震设计要点。

23.试分析网架结构的受力机理和抗震设计要点。

24.试分析板式橡胶支座和铅芯支座的减隔震机理。

25.何谓多点激励？何谓行波效应？在大跨度桥梁的抗震分析中为什么要考虑多点激励和行波效应？

26.桥梁抗震的概念设计包括哪些内容？

27.试分析对比基础隔震结构体系和抗震结构体系的异同点。

28.试简述基础隔震结构的设计要求和设计要点。

29.试分析说明水平向减震系数的物理概念和计算方法。

30.试简述消能减震装置的类型和各自的适用范围。

31.试简述各类消能减震装置的滞回特性。

32.试分析消能减震设计中主要计算分析参数的确定。