《多媒体技术基础》复习题（3）

第七章 多媒体卡

一、单项选择题

1、在目前音频卡中，下述两个音频文件组合中（ ）能同时播放。

（1） 一个MIDI文件和一个波形文件      （2） CD-DA和一个MIDI文件

（3） CD-DA和一个波形文件              （4） 两个MIDI文件

A．仅（1）                  B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）      D．全部

2、音频卡是按（ ）分类的。

A．采样频率                B．声道数

C．采样量化位数            D．压缩方式

3、下述功能中，（ ）是目前音频卡具备的功能。

（1） 录制和回放数字音频文件    （2） 混音

（3） 文语转换                  （4） 实时解/压缩数字音频文件

A．仅（1）                 B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）     D．全部

4、音频卡不出声，可能的原因是（ ）。

（1） 音频卡没插好          （2） I/O地址、IRQ、DMA冲突

（3） 静音                  （4） 噪音干扰

A．仅（1）                 B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）     D．全部

5、音频卡与CD-ROM间的连接线有（ ）。

（1）音频输入线     （2）IDE接口      （3）跳线    （4）电源线

A．仅（1）                B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）    D．全部

6、一个用途广泛的音频卡应能够支持多种声源输入，下列（ ）是音频卡支持的声源。

（1）麦克风     （2）线输入     （3）CD Audio     （4）MIDI

A．仅（1）                 B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）     D．全部

7、即插即用视频卡在Windows 9x环境中安装后仍不能正常使用，假设是因为与其他硬件设备发生冲突，下述解决方法（ ）是可行的。

（1） 在系统硬件配置中修改视频卡的系统参数

（2） 在系统硬件配置中首先删除视频卡，然后重新启动计算机，让系统再次自动检测该即插即用视频卡

（3） 在系统硬件配置中修改与视频卡冲突设备的系统参数

（4） 多次重新启动计算机，直到冲突不再发生

A．仅（1）                   B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）       D．全部

8、视频卡的种类很多，主要包括（ ）。

（1）视频捕获卡    （2）电影卡    （3）电视卡    （4）视频转换卡

A．仅（1）                  B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）      D．全部

9、（ ）情况下视频卡能即插即用。

（1） 音频卡具备即插即用功能         （2） 主板具备即插即用功能

（3） 操作系统支持即插即用功能       （4） 应用软件支持即插即用功能

A．仅（1）                   B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）       D．全部

10、数字视频的重要性体现在（ ）。

（1） 可以用新的与众不同的方法对视频进行创造性编辑

（2） 可以不失真地进行无限次拷贝

（3） 可以用计算机播放电影节目

（4） 易于存储

A．仅（1）                 B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）     D．全部

二、简答题

1、 选择音频卡时应当注意哪几项指标？

2、 怎样安装音频卡？

3、 用哪些方法提高MPC系统的性能？

4、 MPEG卡的主要特点及系统要求是什么？

第八章 光盘与光驱

单项选择题

1、CD-ROM驱动器的接口标准有（　　）。

（1）专用接口             （2）SCSI接口

（3）IDE接口              （4）RS232接口

A．仅（1）   B．（1），（2）    C．（1），（2），（3）      D．全部

2、用CD-ROM播放CD-DA光盘，下列（ ）方法能正确听到CD-DA中的音乐。

（1） 直接将耳机插入CD-ROM耳机孔，按下CD-ROM面板上的Play按钮

（2） 音频输出接口与声卡连接，耳机插入声卡的Speak，用CD播放器播放

（3） 音频输出接口不与声卡连接，耳机插入声卡的Speak，用CD播放器播放

（4） 音频输出接口与声卡连接，耳机插入CD-ROM耳机孔，用CD播放器播放

A．仅（1）                  B．（1），（2）

C．（1），（3）             D．（1），（2），（4）

3、CD-DA是由（ ）标准定义的。

A．红皮书        B．蓝皮书         C．绿皮书          D．白皮书

4、目前市面上应用最广泛的CD-ROM驱动器是（ ）。

A．内置式的         B．外置式的        C．便携式的      D．专用型的

5、下列关于CD-ROM驱动器接口特点的描述（ ）是正确的。

（1） SCSI接口速度较快          （2） IDE接口不需要专用接口卡

（3） 专用接口用起来很不方便     （4） 一般计算机配置都没有SCSI接口

A．仅（1）    B．（1），（2）   C．（1），（2），（3）    D．全部

6、要使CD-ROM驱动器正常工作，必须有（ ）软件。

（1） 该驱动器装置的驱动程序     （2） Microsoft的CD-ROM扩展软件

（3） CD-ROM测试软件             （4） CD-ROM应用软件

A．仅（1）     B．（1），（2）   C．（1），（2），（3）      D．全部

7、下列指标中（ ）不是CD-ROM驱动器的主要技术指标。

（1）平均出错时间       （2）分辨率      （3）兼容性       （4）感应度

A．（1），（3）          B．（2），（4）  C．（1），（2），（3）   D．全部

8、选购CD-ROM驱动器时应注意（ ）因素。

（1）兼容性    （2）速度    （3）接口类型    （4）驱动程序

A．仅（1）     B．（1），（2） C．（1），（2），（3）   D．全部

9、下列特点中（ ）是CD-ROM光盘应具有的特点。

（1）大容量特性   （2）读写非对称性   （3）可靠性高   （4）可重复擦写性

A．仅（1）      B．（1），（2）   C．（1），（2），（3）    D．全部

10、CD-ROM是由（ ）标准定义的。

A．红皮书     B．黄皮书     C．绿皮书      D．白皮书

第九章 常用多媒体设备

单项选择题：

1、下列关于触摸屏的叙述（ ）是正确的。

（1） 触摸屏是一种定位设备

（2） 触摸屏是最基本的多媒体系统交互设备之一

（3） 触摸屏可以仿真鼠标操作

（4） 触摸屏也是一种显示设备

A．仅（1）                B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）    D．全部

2、良好的触摸屏应具有（ ）特点。

（1）快速感应能力        （2）精确定位

（3）安装方便            （4）经久耐用

A．（1），（3）            B．（2），（4）

C．（1），（2）            D．（1），（2），（4）

3、使用触摸屏的好处是（ ）。

（1） 用手指操作直观、方便       （2） 操作简单，无须学习

（3） 交互性好                 （4） 简化了人机接口

A．仅（1）                 B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）     D．全部

4、触摸屏主要应用在（ ）场合。

（1） 公共信息查询，如地区导航、图书检索、旅游介绍

（2） 工厂培训与操作控制

（3） 游戏娱乐、抽签

（4） 教育、医疗与商业零售

A．仅（1）                  B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）      D．全部

5、下列关于红外触摸屏的叙述，（ ）是正确的。

（1） 红外触摸屏在屏幕表面需加涂层或控制器

（2） 外界光线变化会影响红外触摸屏的精确度

（3） 红外触摸屏必须用手等导电物体触摸

（4） 红外触摸屏不需要触压就可以触发

A．（1），（3）             B．（2），（4）

C．（1），（2），（3）      D．全部

6、扫描仪可在下列（ ）应用中使用。

（1）拍照数字照片          （2）图像输入

（3）光学字符识别          （4）图像处理

A．（1），（3）              B．（2），（4）

C．（1），（4）              D．（2），（3）

7、下列关于dpi的叙述（ ）是正确的。

（1）每英寸的bit数           （2）描述分辨率的单位

（3）dpi越高图像质量越低      （4）每英寸像素点

A．（1），（3）                 B．（2），（4）

C．（1），（2），（3）          D．全部

8、常用扫描仪光学扫描分辨率有（ ）。

（1）300dpi   （2）600 dpi    （3）1200 dpi   （4）4800 dpi

A．（1），（3）            B．（2），（4）

C．（1），（2），（3）      D．全部

9、下列（ ）是扫描仪的技术指标。

（1）扫描精度 （2）色彩精度与灰度

（3）接口标准 （4）是否有透射板

A．（1），（3）             B．（2），（4）

C．（1），（2），（3）      D．全部

10、下列关于数码相机的叙述（ ）是正确的。

（1） 数码相机的关键部件是CCD

（2） 数码相机有内部存储介质

（3） 数码相机拍照的图像可以通过串行口、SCSI或USB接口送到计算机

（4） 数码相机输出的是数字或模拟数据

A．仅（1）                 B．（1），（2）

C．（1），（2），（3）     D．全部

第十章 多媒体应用

一、填空题：

1、根据通信节点的数量，视频会议系统可分为两类：________和________。

2、多点视频会议系统的一个关键技术是________。

3、多媒体电子出版物是把________经过精心组织、编辑及存储在________上的一种电子图书。

4、多媒体数据库涉及影响到传统数据库的用户接口、________、________、数据操纵以及应用等许多方面。

5、多媒体数据库管理系统的层次结构可以分为三层：________、________和________。

6、多媒体数据库管理系统的组织结构可分为三种：________、________和________。

二、单项选择题：

1、以下（ ）是多媒体教学软件的特点。

（1） 能正确生动地表达本学科的知识内容

（2） 具有友好的人机交互界面

（3） 能判断问题并进行教学指导

（4） 能通过计算机屏幕和老师面对面讨论问题

A．（1），（2），（3）       B．（1），（2），（4）

C．（2），（4）              D．（2），（3）

2、电子工具书、电子字典属于（ ）模式的多媒体教学软件。

A．课堂演示型          B．个别化交互型

C．操练复习型          D．资料工具型

3、多媒体视频会议系统的结构包括（ ）。

（1）多点控制器         （2）控制管理软件

（3）数字通信接口       （4）专用的计算机设备

A．（1），（2），（3）    B．（1），（2），（4）

C．（2），（3）           D．全部

4、下列（ ）说法不正确。

A． 电子出版物存储容量大，一张光盘可以存储几百本长篇小说

B． 电子出版物媒体种类多，可以集成文本、图形、图像、动画、视频和音频等多媒体信息

C． 电子出版物不能长期保存

D． 电子出版物检索信息迅速

5、多媒体的引入，对多媒体数据库会产生的影响是（ ）。

（1） 影响数据库的组织和存储方法

（2） 种类繁多的媒体类型，增加了数据处理的困难

（3） 改变了数据库的操作形式，其中最重要的是查询机制和查询方法，但不改变数据库的接口

（4） 必须增加处理长事务的能力

A．（1），（2），（3）     B．（1），（2），（4）

C．（2），（3），（4）     D．全部

三、简答题

1、 多媒体数据库管理系统应具备的基本功能。

2、 简述多媒体视频会议系统的主要技术特点。