安装工程定额与预算复习题

一、填空

1 建设工程预算定额中的基本定额是按                           编制的定额，如             、             、              。

2 建设工程定额按适用范围可分为全国统一基础定额，和                     、                 、                   等。

3．安装工程在安装施工过程中，完成一个单位产品所必需消耗的材料数量，一般由                                                      组成。

4 成套设备是指

。

5．全国统一安装工程定额人工平均技术等级为            级。

6  进口材料的原价是以

来确定的。

7．预算定额基价是由              、             、            等组成。

8 预算定额材料费是指

的费用之和。

9．建设工程项目划分为              、              、               、

、                    。

10 安装工程材料预算单价的调差分为               、              、

。

11 电气配管工程量以敷设方式、           、            、            、

分别以        计算，不扣除管路中间的            、              、

所占长度。

12 若有一照明线路选用6mm2铜芯绝缘导线，则穿管时套用            相应子目。

13电气安装工程中，10KV以下架空线路执行                定额，10KV以上输电线路执行                   定额。

14组装型荧光灯具是指

。

15 室内外排水管道界线的划分方法：（1）

（2）

。

二、问答题

1.建设工程预算定额分哪五大类？

答：按生产要素，按适应范围，按专业用途，按建设用途，或者按计算费用共分五大类。

2.建设工程预算定额中的基本定额是什么定额？

答：是按生产要素消耗量编制的定额，如劳动（人工）定额、材料消耗量定额、施工机械台班消耗定额。

3.建设工程定额按适用范围分，有哪些定额？

答：有全国统一基础性定额、全国统一定额、地区性定额、企业定额等。

4.建设工程项目完成全过程中一般使用哪些定额来计算造价？

答：一般要使用估算指标或概算指标、概算定额、预算定额、施工定额、间接费用定额和其他工程费用定额或标准。

5.什么是安装工程预算定额？

答：安装工程预算定额是指按社会平均必要劳动量确定的建筑安装工程合格单位产品所消耗的物化劳动和活劳动的数量标准。

6.安装工程预算定额册由哪些部分组成？

答：由定额总说明、目录、册说明、分章说明、定额表、附录等组成。

7.安装工程预算定额编制时应遵循的原则是什么？

答：应遵循科学的技术经济立法原则，以及细算粗编，简明适用，技术先进合理等原则。

8.安装工程预算定额编制时用的技术方法有哪些？

答：一般用调查研究法、统计分析法、技术测定法、计算分析法等。

9.安装工程预算定额具备哪些性质？

答：一般具有法令性、科学性、相对稳定性、灵活性。

10.安装工程预算定额的作用有哪些？

答：对业主而言，是编制工程预算造价书，编制投资计划、招标编标底、拨款、贷款、结（决）算，核算建设成本的依据；对承包方而言，是投标报价、结算，编制施工财务计划，进行经济分析考核成本的依据；对设计方而言是进行设计投标，考核设计方案和作技术经济分析的依据。

11.什么是预算定额的人工消耗量指标？

答：预算定额的人工消耗量指标，是指以劳动定额为基础确定的完成单位子目工程所必须消耗的劳动量。

12.预算定额人工消耗量指标表达式怎样写？

答：子目工程人工消耗量=基本用工+其他用工  或  =（技工用工+辅助用工+超运距用工）×（1+人工幅度差率）

13.预算定额的人工消耗量指标中的人工幅度差指的是什么？

答：劳动定额人工消耗指标只考虑就地操作，不考虑工作场地转移、工序交叉、机械转移、零星工程等用工，而预算定额考虑了这些用工量，所以与劳动定额有一个差，称人工幅度差。这个差幅，国家规定在10%之内。

14.什么是预算定额的材料消耗量指标？

答：安装工程在安装施工过程中，完成一个单位产品（或子目工程）所必须消耗的材料数量，一般由主要材料、次要材料或辅助材料和摊销材料组成。

15.预算定额材料消耗量表达式怎样写？材料损耗量一般用什么表示？

答：子目材料消耗量=材料净用量+材料损耗量 或 =材料净用量×（1+损耗量）  材料损耗量一般用损耗率或损耗系数表示。

16.安装工程预算定额中设备指的是什么？

答：凡是经过加工制造，由多种材料和部件按各自用途组成独特结构，具有功能、容量及能量传递或转换性能的机器、容器和其他机械、成套装置等均为设备。

17.安装工程预算定额中材料指的是什么？

答：为完成建筑、安装工程所需的经过工业加工的原料和在工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等，均为材料。

18.什么是定型设备？什么是非标准设备？

答：设备经反复改进后，符合国家规范和标准的，在较长时期里适应生产和生活需要，而能批量生产制造的，不再改型的设备，称为“定型设备”。如SL系列电力变压器、PGL配电柜、C630车床等。

为了生产和生活特定需要而设计加工制造的，超出国家规范和标准的，不能批量生产的设备，称为“非标准设备”或“非标设备”。

19.什么是成套设备？什么是非成套设备？

答：按系统的成套设计图纸，经生产厂家加工制造，主体、部件配套齐全，经配套试车或试验合格，并带有完整的试验和试车记录的设备，称为“成套设备”。如成套高压配电柜、成套起重设备、成套载人电梯等。若只供应主体或部件，未经配套试车的设备，也没有试车报告的，称为“非成套设备”。

20.怎样从安装预算定额中识别该子目所指的是设备或材料？

答：从安装预算定额中的未计价材料栏可识别该子目是设备或是材料，一般情况下未列未计价材料者属设备，列出名称者为材料。

21.什么是预算定额施工机械台班消耗量指标？

答：预算定额施工机械台班消耗量指标是指安装一个单位建安产品所消耗的各种施工机械台班使用量之和。

22.什么是预算定额人工工日单价？

答：预算定额人工工日单价是指建安工人每个劳动工日的货币表现形式。

23.全国统一安装工程定额人工平均技术等级是多少？

答：技术平均等级为4.5级。各地区在编制估价表时，可按本地区水平进行调整。

24.预算定额人工工日单价怎样计算？用表达式来表示。

答：安装工程预算定额人工工日单日

25.什么是工资等级系数？

答：工资等级系数是指工人各级工资等级之间的比例关系系数。

26.什么是安装工程预算定额材料预算单价？

答：材料预算单价是指材料来源地或交货点运到工地仓库后，全过程所发生的一切费用之和。

27.安装工程预算定额材料预算单价的表达式怎样写？

答：材料预算单价=（材料原价+材料运输损耗费+材料包装费+材料运杂费）×（1+材料采购保管费率）

28.预算定额材料原价是怎样确定的？

答：材料原价的确定，国内材料是以出厂价或国营商业部门的批发价为原价，进口材料是以国家或地方外贸部门购进后批准的调拨价格为原价。

29.预算定额材料单价中运杂费是怎样计算的？

答：材料预算单价中材料运杂费是指由材料生产地或交货点运至工地仓库所发生的车、船运输等费用之和。其计算式为：运杂费=运输费+调车（船）费+装卸费+保险费+附加工作费+囤存费

30.什么是预算定额材料采购保管费？表达式怎样写？

答：材料采购保管费是指在组织材料供应中，发生材料的采购与保管、库存消耗等费用。其计算式为：采购保管费=（材料原价+材料运输损耗费+包装费+运杂费）×采购保管费率

31.一种材料多个厂供应，预算定额、材料预算单价的原价、运距、运费按什么方法计算？

答：预算定额编制地区的某一种材料，由多个厂供应，因其出厂价、运距、运费等各不相同，为了合理计算该材料预算单价，按各材料供应厂供货的比重用加权平均方法综合进行计算。

32.什么是预算定额的施工机械台班单价？请写出表达式。

答：安装施工中所消耗的施工机械每个台班量的货币表现，称机械台班单价。台班单价由第一类不变费和第二类可变费组成。表达式可写成：施工机械台班单价=不变费+可变费。

33.什么是预算定额基价？它由哪些费用组成？

答：预算定额基价，是预算定额中子目三个消耗指标量（人工、材料及机械台班）在定额编制中心城市的货币形态表现。它由人工费、材料费、施工机械台班费组成。可写成如下表达式：预算定额基价=人工费+材料费+施工机械台班费

34.预算定额基价和工程单位估价表中的单价有什么区别和联系？

答：预算定额基价是定额编制地区中心城市的子目工程预算单价，它是定额编制部门辖区内的统一参考基本价格；而单位工程估价表中的单价是以预算定额的消耗量和基价为依据，根据该地的人工工日、材料及机械台班单价计算和调整后得到的工程单价。可以这样说，基价是定额编制中心城市的单价，单位估价表的单价是定额执行地的单价。

35.预算定额与单价估价表有什么区别与关系？

答：预算定额主要是确定和体现安装工程人工、材料、机械三要素消耗量的标准量，定额执行地区根据这三个标准量，用本地区相应的三个单价（人工工日、材料、机械台班）编制出单位工程估价表。所以预算定额是单位工程估价表编制的依据；而单位工程估价表是预算定额消耗“量”和执行地区“价”相结合的产物。

36.什么是预算定额人工费？请写出表达式。

答：预算定额人工费是指直接从事安装工程的施工工人、辅助工人机械操作工人完成单位子目工程所开支的各项费用之和。其表达式为：定额人工费=子目工程消耗工日总和×相应的平均等级日工资标准。

37.什么是预算定额材料费？请写出表达式。

答：定额材料费是指消耗在子目工程上的材料、零件、配件及周转材料的摊销量按各自相应单价计算的费用之和。其表达式如下：定额材料费=计价材料费+未计价材料费

38.什么是安装工程预算定额的未计价材料？它的价值怎样计算？

答：在编制预算定额时，构成工程实体的主体材料只规定了它的名称、规格、品种和消耗量，定额基价中不计算它的价值，其价值由定额执行地区按当地的材料单价进行计算后进入工程造价，故称为未计价材料。其计算式如下：未计价材料价值=（工程量）×未计价材料定额消耗量×材料单价

39.什么是预算定额计价材料？它的价值是怎样计算的？

答：安装工程施工不但要计算它们的安装费，还要计算所消耗的材料价值，将主体材料以外的辅助材料或次要材料价值计入定额基价中，这些材料称为计价材料。其计价材料价值称预算定额计价材料费，计算表达式如下：计价材料费=子目工程材料消耗量×相应材料预算单价或某子目工程计价材料费=工程量×某子目定额材料费

40.安装工程预算定额为什么将材料划分成计价材料与未计价材料？

答：安装工程定额是全国统一定额，全国各地材料价差较大，如果主材进入统一基价，材料价差调整难度增大，所以采用“量”、“价”分离原则，主要材料价值不进入基价，只给消耗量，由各执行地区按该地材料单价计算后，进入工程造价；其二，某些子目工程可用不同型号、规格、品种材料安装后达到设计目的，这时定额不可能一一列出，故也将此作为未计价材料处理；其三，安装工程造价各种费用是用人工费作为计算基础计算的，不是用工程直接费用为计费基础计算，故材料费无论怎样变化不会影响工程造价费用计算，反而能真实反映工程地区实际造价。由于上述原因安装工程定额将材料划分为计价材料与未计价材料。

41.什么是定额机械台班费？怎样用表达式表达？

答：定额机械台班费是完成单位子目工程生产中所使用的各种施工机械所发生的台班费用之和。用下式表达：定额机械台班费=工程子目各种施工机械台班消耗量×相应的机械台班单价

42.什么叫建设项目建设程序？

答：项目建设程序也称基本建设程序或固定资产投资程序，是指从中长期规划、生产力布局要求出发，对建设项目的酝酿、选择、抉择、立项、审批到建成投产所经历的全过程，及各阶段和各环节各项工作开展的顺序。

43.建设项目由哪些部分组成？

答：建设项目一般由五部分工作组成：建筑安装工程、设备安装工程、设备购置、工具器具和家具的购置以及其他建设工作。开展这五部分建设工作或经济活动所耗费的费用组成了建设项目总造价。

44.什么是建设项目（工程）总造价？它由哪五大部分费用组成？

答：建设项目（工程）总造价，就是建设工程从设想立项开始，经可行性研究、勘察设计、建设准备、安装施工、竣工投产等这一全过程所耗费的费用之和。它由单项工程费（建筑安装工程费和设备安装及购置费及工器具购置费）、其他工程和费用、预备费用、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息等五大部分费用组成。

45.什么是建设项目总造价的单项工程费用？它由哪些费用组成？

答：单项工程费用也称单项费用，它由建筑安装工程费、设备安装工程费、设备购置费及工具器具和生产用家具购置费组成。这些费用可占建设项目总造价的80%~90%，甚至更多，因为单项工程费用主要用于建筑安装工程和设备的购置及安装工程，所以人们常称它为工程费用或工程造价。

46.建设项目如何划分？

答：建设项目划分成：建设项目（工程项目）、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程。

47.什么是单位工程？单位工程可分为哪些类？

答：单位工程是指具有单独的设计文件，有独立的施工条件，可单独组织施工，且作为核算对象，又是工程造价计算的基本完整对象的工程。单位工程可分为两大类。其一，建筑安装工程，包括一般土建工程、卫生暖通工程、工业管道工程、电气动力照明工程、特殊构筑物工程等；其二，设备购置及设备安装工程。

48.单位工程又可细分为哪些工程？

答：单位工程可划分为建筑安装工程和设备购置及设备安装工程的单位工程外，再细划分为建筑及安装的分部工程和建筑及安装的分项工程。

49.建设项目总造价的特点有哪些？

答：建设项目（工程）总造价的特点有：因为建设项目活动是分段进行工作或经济活动的，所以造价就分段计算；因建设项目固定在大地上，造价包括土地价值，造价也就具备了很强的地区性；建设项目（工程）组成十分复杂，各项目又不相同，所以每个项目均有自己相应的造价；而且建设项目建设周期长，款项也大，不可能一手交钱一手交货，因此付款和交货也特殊，是按一定时间内完成多少工程付多少钱的购买方式付款；经营也特殊，用招标承包方式成交，先订货后生产，合同订价的特殊方式经营。

50.建设项目（工程）总造价计算的特点有哪些？

答：建设项目（工程）的建设工作是特殊的分段经济活动，一般可分为投资决策、勘察设计、安装施工和验收投产四大阶段，所以分四大阶段进行计算造价。因为各阶段工作及深度不同，所以计算方法、计算标准及名称也不同，若从计价角度看，分别称为投资估算、设计概算、施工图（设计）预算、工程结算、项目竣工决算等五大算。由此可见，建设项目（工程）造价计算具有按项目形成的各阶段的特点来计算造价，并由粗到细计算的特点。

51.建设工程各阶段造价，其主要作用是什么？

答：投资决策阶段编制投资估算，主要估算建设项目总投资；勘察设计阶段编制设计总概算，主要确定建设项目的投资额；建筑安装工程施工阶段编制施工图预算，主要确定建设工程预算造价；建筑安装工程完工阶段编制工程结算，主要确定建设工程实际造价；项目竣工验收阶段编制建设项目竣工决算，主要确定建设项目实际总造价即形成了多少固定资产，所以作用不同。

52.建设工程计算造价时所用主要定额标准相互间关系是怎样的？

答：建设工程造价所用主要定额相互关系如图所示。

调整                扩大               扩大

增加                综合               综合

量  +

价

53.建设项目总造价中的其他工程和费用包括哪两部分费用？

答：其他工程和费用包括生产准备费和城市基础设施建设费用两大部分。

54.什么是建筑安装工程施工图预算？

答：以单位工程施工图为依据，按照安装工程预算定额的规定和要求，以及有关造价费用标准和规定，结合工程现场施工条件和施工企业管理水平而计算的工程造价，称为“安装工程施工图预算”，其书面文字称为“施工图预算书”。

55.建筑安装工程施工图预算的作用是什么？

答：施工图预算是作为控制投资、筹措建设资金、拨款贷款、编制投资计划、考核工程投资效果、评价设计方案、工程招标投标、签订工程承包合同、工程结算等的依据。

56.建筑安装工程施工图预算造价由哪几大费用组成？

答：根据国家计划委员会、中国人民建设银行计标[1985]352号文和[1998]284号文规定，建筑安装工程施工图预算造价费用由工程直接费、间接费、计划利润和税金四大费用组成。

57.什么是工程直接费？

答：工程直接费是指直接耗费在该安装工程上的人工费、材料费、施工机械台班使用费和其他直接耗费在工程上的费用之总和。

58.什么是工程人工费？计算式怎样表达？

答：工程人工费是指从事安装工程施工的工人为完成该安装工程所必须支付的费用之和。其计算式为：工程人工费=各子目工程量×相应人工基价（单价）

59.什么是工程材料费？计算式怎么写？

答：工程材料费是指完成该安装工程必须消耗的材料、零件、配件的数量以及周转材料的摊销量，按相应材料预算单价计算的费用之和。其计算式为：工程材料费=（子目工程量×相应子目定额材料费+相应子目未计价材料价值）

60.什么是工程施工机械台班使用费？其计算式怎样表达？

答：工程施工机械台班使用费是指完成该安装工程施工所使用的各种施工机械台班费用之和。其计算式为：工程施工机械台班使用费=子目工程量×相应子目定额机械费

61.什么是安装工程定额直接费？计算式怎么写？

答：安装工程定额直接费是指以工程量套用相应安装工程预算定额基价，或计价定额（估价表）单价后所计算的费用，再加上按子目系数或综合系数计算的费用之和。其计算式为：安装工程定额直接费=[子目工程量×相应基价（单价）+用子目系数或综合系数计算的费用]

62.什么是其他直接费？一般包括哪些内容？

答：其他直接费是指定额直接费以外而现场施工过程中必须支出的有关费用之和。该费用因各部门、各地区情况不同，其划归范围有所差异，一般包括生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、交叉作业施工增加费、建筑材料成品半成品及各种构件二次或多次搬运费等。

63.什么是临时设施费？

答：临时设施费是指施工企业为了进行工程建设所需要的生活和生产用的临时性、半永久性建筑、构筑物和其他临时性设施而产生的搭设、维修、拆除和摊销费用。该费用包干使用。

64.什么是施工现场管理费？一般包括哪些内容？

答：施工现场管理费是指在施工现场组织施工生产过程中所发生的费用之和。它包括现场管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费以及其他必须支出的费用。

65.什么是间接费？一般包括哪些内容？

答：间接费是建筑企业为组织和管理工程施工所发生的经营管理费用之和。它包括企业管理费、财务费用、劳动保险费、远地施工增加费和施工队伍迁移费等。

66.什么是计划利润？

答：建筑安装工程产品生产者创造的剩余价值货币形态为利润，是产品价值扣除成本、税金后的余额。而计划利润是指国家在某时期内规定的比率利润，它是工程造价组成之一。现行计划利润由施工利润和技术装备费组成。

67.什么是建筑安装工程产品税金？现时包括哪些税费？

答：建安产品生产创造的价值用货币形态表示，扣除成本后即为利润和税，其中税，是国家为了实现其职能，按照法律规定，对经济单位和个人无偿征收的货币。现时建安工程征收的税金包括营业税、城市维护建设税、教育费附加、交通建设费附加及增值税。

68.营业税的计算基础是什么？它与其他税费的关系是什么？

答：营业税金的计算基础是完整工程造价，其计算式如下：营业税=完整工程造价×营业税率  营业税是城市维护建设税、教育费附加、交通建设附加费计算的基础。

69.为什么现行工程造价的税金计算用综合折算税率计算？

答：用综合折算税率计算建安工程税金原因有两个：其一，四种税费中营业税是其他税费的计算基础，为了一次计算出各种税费、减少繁复，所以用综合税率进行计算；其二，营业税的计算基础是完整工程造价，即含税工程造价，因此计算极不方便，也不符合一般习惯，所以就规定用不含税工程造价为计算基础，并且以折算后的税率进行计算。总之，为了计算便捷，一次计算出各种税金，经国家财税部门规定，以不含税工程造价为计税基础，用综合折算税率计算税金。

70.简答编制施工图预算的依据。

答：编制施工图预算的依据有：施工图纸及技术资料，预算定额或单位估价表，工程量计算规则，安装定额解释，安装工程间接费定额，施工组织设计或施工方案，材料预算价格或结算指导价、市场价格汇编资料，国家和地区有关工程造价文件，安装工程概（预）算手册资料，工程承包合同或工程协议书等。

71.编制施工图预算的主要条件有哪些？

答：编制施工图预算的条件有：施工图纸已会审，施工组织设计已审批，工程承包合同已签订，承包发包双方的义务与权利责任均已明确。

72.简答编制施工图预算的步骤。

答：编制施工图预算的步骤有：①熟悉施工图纸；②熟悉施工组织设计或施工方案；③熟悉招标文件及承包合同；④计算工程量、立项；⑤套定额计算直接费、分析工料；⑥按程序计算各种费用及造价；⑦计算技术经济指标；⑧写编制说明；⑨审核、复印、签章。

73.什么是子目系数？什么是综合系数（并举例说明）？子目系数和综合系数的关系是什么？

答：安装工程有的项目不便列目放在定额册表中作子目套用，而是采用一个系数，或按定额人工费的比率来进行计算，这些用系数来计算的费用称为“系数费用”。系数有子目系数和综合系数两种。其一，子目系数，它是最基本的系数，具有定额子目的性质，构成直接费，而且是综合系数和工程费用的计算基础之一。用子目系数计算的费用有高层建筑增加费、单层房屋超高增加费、施工作业操作高度超高增加费等；其二，综合系数，它的计算基础有定额人工费，还包括子目系数，故称之为综合系数。属综合系数费用的有脚手架搭拆费、系统调整费等，也构成直接费。

子目系数和综合系数的计取方法和要求分别列在各定额总册的说明、册说明或章说明中。

74.子目系数和综合系数的关系用表达式怎样表示？

答：子目系数和综合系数的关系表达式为：综合系数计算的费用=（定额人工费+子目系数费用中的人工费）×综合系数 即子目系数是综合系数计算的基础。

75.各定额册的子目系数和综合系数为什么不能混用？

答：子目系数和综合系数是根据各专业工程自身安装施工特点而制定的。如给排水安装工程、电气设备安装工程、机械设备安装工程等的工程性质是不相同的，所以子目系数和综合系数也不同，故不能各取所需相互混用。

76.什么是高层建筑增加费？它属哪类系数计算的费用？

答：当多层建筑物层数超过六层，单层建筑物檐高超过20m时，因层数增多施工工时会降效；垂直运输机械台班量增加而降效；增加施工电梯；增加安全措施或施工用水增压；增加通讯联络或清除建筑垃圾困难等而增加费用，这些增加费统称为“高层建筑增加费”。该费用属定额子目系数计算的费用。

77.怎样计取高层建筑增加费？其计算表达式如何写？

答：高层建筑增加费，定额规定是按建筑楼层的多少为档次，用单位工程全部定额人工费作为计费基础，按各定额册规定的百分比率进行计算。高层建筑增加费比率是按超过六层，单层建筑物檐高超过20m按全部建筑面积的工程综合计算的，所以不扣除六层或檐高20m以下的工程量增加的费用。其计算表达式为：高层建筑增加费=单位工程全部定额人工费×高层建筑增加费系数（费率）

78.单层建筑超高增加费怎样计算？

答：单层建筑或层数不足六层，但檐高h>20m时，按3m高为一层折算层数，余数不足一层时算一层，然后按高层层数选择增加费率进行增加费计算。

79.什么是施工操作超高增加费？怎样计取？

答：施工操作超高增加费是指施工操作高度超过定额规定的高度时所增加的费用。按各工程定额册规定的系数以超高部分的全部人工费或定额册规定的计取方法进行计算。其表达式如下：操作超高增加费=操作超高部分人工费或定额册的规定×操作超高增加费系数

80.安装定额总说明中属综合系数计算的费用有哪些？

答：在安装定额总说明中属综合系数的有：安装施工与生产同时进行时增加系数；有害健康环境中施工增加系数；在高原、高寒特殊地区施工增加系数；在洞库内安装施工增加系数；以及联动试车费用计算的系数。

81.什么是安装工程脚手架搭拆及摊销费？

答：在安装工程施工中为了施工操作或堆放材料以及保证施工安全和施工质量而搭设的架子，称“脚手架”。脚手架的搭设及拆除和摊销所需的费用，称为“脚手架搭拆及摊销费”。

82.安装工程脚手架搭拆及摊销费，定额制定时考虑了哪些因素？

答：安装定额中除个别专业工程列有子目计算此项费用外，均采用系数计算方法计算此费用，它综合考虑了如下因素：（1）因各专业工程交叉作业施工，可以互相利用脚手架，测算时已扣除重复计算的此费用；（2）安装工程与土建工程不尽相同，测算时大部分按简易架考虑；（3）安装施工时如部分或全部使用土建脚手架时，作有偿使用处理。

83.安装工程脚手架为什么采用系数方法计取搭拆及摊销费？

答：安装工程脚手架搭拆及摊销费计取方法不同于土建工程，土建工程中脚手架工程是不可缺少的主导施工过程，所以在土建定额中制定了一个脚手架工程分部，专门计算脚手架搭拆及摊销费。而安装工程各专业不同，有的工程可不搭，有的工程少搭即可施工，所以它不是主导施工过程，在定额制定时根据各专业工程特点，所需脚手架多少分别对待。少数专业工程制定了脚手架搭拆子目来计算此费用，大部分专业工程均综合取定一个系数来计算此费用。

84.安装工程脚手架搭拆及摊销费怎样计取？其表达式怎样写？

答：安装工程脚手架搭拆及摊销费，大部分定额册是按综合取定的系数计算的。因此，除定额册中规定不计取此费外，不论工程实际是否搭拆脚手架，或搭拆的多少，均按各定额册规定的系数计取该费用，包干使用。因该费用是综合取定的系数，即综合系数，所以按单位工程全部人工费为计算基础，以各定册规定的系数进行计取，表达式为：脚手架搭拆及摊销费=（单位工程定额人工费+子目系数费的人工费）×脚手架搭拆费系数

85.一项安装工程套用了定额几个册的子目，而各册对高层建筑增加费，脚手架搭拆等费用又不同，这时这些费用如何计取？

答：为简化计算，根据“以主代次原则”进行计取，即以主体专业工程定额册所规定的这些系数计取费用。

86.施工操作超高增加费的计算基础是全部人工费吗？

答：安装定额各册根据工程专业不同对操作高度要求也不同，在计取这项费用时也不同，一般是用超过部分工程定额人工费作为计算基础计算，也有用超过部分定额人工费加机械费作为计算基础计算的，故不能一概而论，而是按各定额册规定计取。

87.操作超高的基准面及操作高度和操作超高高度是怎样确定的？

答：安装定额操作超高基准面及操作高度和操作超高高度按下述方法确定：当有楼层时以楼地面为基准面，以这基准面至安装物的距离为操作高度，超过时为操作超高高度；无楼层的按操作地点或设计正负零处为基准面，其至操作物的距离为操作高度或操作超高高度。

88.施工现场材料水平运输距离安装定额是按多少计算的？如果超过或不足时是否可以调整？

答：水平运输的距离，是以工地仓库运至安装地点300m（第一册为400m）制定定额的，实际运距大于或小于这个距离时，均不调整。

89.什么是工程造价费用的计算基础？安装工程、建筑工程、装饰工程造价费用的计算基础一样吗？

答：建筑安装工程造价中，除工程直接费（即人工费、材料费和施工机械台班使用费）外，另外的费用，如间接费等是以全部或部分直接费为参照基准，按一定经率来计算的。这个参照基准称为“计算基础”或“计费基础”。计算基础有三种形式，可取全部直接费，或全部人工费，或人工费加上施工机械台班使用费作为计费基础。目前，建筑工程是以工程直接费作为计费基础，装饰工程和安装工程主要是用人工费作为计费基础。

90.安装工程定额中有几个系统调整（试）费属综合系数计算的费用？

答：安装工程定额中的系统调整费，属综合系数计算性质的有采暖工程系统调整费（热水工程系统不计算调整费）和通风工程系统调整费。它是系统安装完后，进行通蒸汽、通风、调压、调流量、高温度、调速等工作所消耗的人工、仪表及仪器折旧、消耗的材料等费用。

91.通风工程系统和采暖工程系统怎样计取系统调整费？计算表达式如何写？

答：通风工程系统、采暖工程系统调整费属综合系数，故除脚手架搭拆等综合系数外，其相关的子目系数均是其计费基础，其费用按这两个工程系统规定的取费系数进行计算。其表达式如下：系统调整费=（单位工程定额人工费+高层增加费系数+操作超高增加费系数）×系统调整费系数

92.安装定额中各专业工程的调试与试车包括哪些？

答：安装定额因各类工业的生产工艺和产品类别及专业性质各不相同，对试车的要求也不一致，难以统一规定。所以定额只包括了施工及验收规范规定的试漏、试压、试验和单体试车等工作内容，不包括负荷或无负荷联合试运转工作及费用。

93.定额产生价差的种类和原因是什么？

答：定额因下述原因产生价差：其一，因定额编制中心城市的定额基价与执行地区的单价不同，所以产生一个价差，由造价部门测算一个系数进行调差，称“地区价差”。其二，“时间差”，定额编制年度与执行年度不同因市场价格波动而产生价差，由造价部门测算一个系数进行调差。其三，材料“供应制差”，计划价格或预算价格与市场价格之差，一般由造价部门公布的结算指导价或按市场价格进行调差。其四，“供求形势差”，因市场供求关系或进货渠道不同而产生的价差，应由采购单位货比三家降低价格。

94.定额组成的三要素（人工、材料、机械台班）发生价差吗？如果发生，现时规定怎样调差？

答：因定额执行的地区及执行的年度不同，定额三要素（人工、材料、机械台班）均产生价差，都必须调整。调整方法要求既准确又方便，我国现时采用系数调差法，其方法如下：（1）人工工日单价价差=人工工日单价×工资地区系数（市场价差时再乘以市场调差系数）  （2）材料预算单价调差分主材和辅助材、次要材料调差。主要材料用单项调差法，辅材和次要材料价差用材料综合调差系数调差。①主要材料价差=某材料消耗量×（某材料地区结算指导价或市场价-某材料定额预算价） ②辅材或次要材料价差=计价材料费×材料综合调差系数 ③材料市分区价差=某材料消耗量×市分区价差值×（1+采购保管费率） （3）施工机械台班单价价差=机械台班费×机械台班费调差率或调差系数

95.什么是材料价差的单项调差？

答：对工程造价影响较大的主要材料或贵重材料，如“三材”或元件、零件等，按指导结算价或市场价与预算价之差，以材料品种规格逐一调差的方法，称“单项调差法”。

96.什么是材料价差的综合系数调差？

答：对大宗材料、地方材料或次要材料，因品种多，用量也不是太大，对工程造价影响不大，故不按材料逐一调差，而是由造价部门按当地典型工程的材料消耗量和价格综合测算一个系数，对这些材料进行综合性的价差调整，这种方法称材料综合系数调差法。

97.什么是材料价差的市内分区价差？

答：每一个城市所辖区、县、镇，因交通运输，材料供货渠道以及生产厂家不同，在同一时期内也产生价差，这个价差称为“市区内分区价差”。其价差调整方法和系数由各市造价部门测算公布，按此计算。

98.工程造价预算书由哪些组成？

答：工程造价预算书一般包括 ：预算书封面，预算书编制说明，工程费用及造价计算表，三材指标表，价差调整计算表，工程造价分析表（工程计价表），材料、设备、人工工日或机械台班数量汇总表，工程量计算书（备查）等。

99.什么是预算书的“审核”与“审查”？

答：预算书编制完后编制者自己检查修改称“自校”，交给部门负责人或有经验者检查核对称“校核”，再交给单位领导审查称“审核”，编制单位把住这“三关”，一般通称“校核”。业主方或业主委托方，如建设银行、咨询公司、审计事务所、预算公司等对所编制预算书进行审定查实的工作称为“审查”，也称为“审核”。

100.对工程造价预算书的审查原则有哪些？

答：预算书审查原则一般有：按国家有关方针政策和法律、法规规定核查；坚持实事求是，公平合理，维护发包和承包双方合法权益；审查时坚持以理服人，协商解决精神等原则，并做好审查定案工作。

101.对工程造价预算书审查的要求有哪些？

答：对预算书审查的要求：（1）审查工作必须由职业道德好、信誉高、业务娴熟、坚持原则的单位或人员主持审查。（2）审查者根据施工图纸、国家有关规定、工程承包合同及所提据的预算书，深入工程实际调查，搜集有关数据和资料，做好审查准备工作。（3）发包方和承包方要主动配合审查单位的审查工作，要确定审查重点、难点、深入细致，逐项核实，全面做好审查工作。做到不缺审、不漏审，并及时做好审查定案工作，不悬项、不拖尾，以便工程项目早日竣工投产。（4）审定后的记录和预算书由发包方、承包方、审查方三方签证，或做好法律认证手续以便生效实施。

102.工程造价预算书审查的依据主要有哪些？

答：预算书审查的依据一般有：（1）经会审后或实际完工审定后的施工图纸、设计说明书及各种有效签证。（2）预算书所依据的定额、工程取费定额、材料预算价格及有关政策和规定文件。（3）工程承包合同及协议书、招标书、投标书等。（4）工程量计算规则和定额解释等。（5）已审批后的施工组织设计或施工方案。

103.工程造价预算书一般审查哪些内容？

答：预算书一般审查内容有：（1）工程量计算、定额的套用是否正确。（2）各种费用计取的基础、标准、方法是否正确。（3）材料价差计算是否合理。（4）国家规定之外的取费是否符合国家有关规定或是否合理。（5）工程承包合同或协议书规定的工程划分的范围是否符合。

104.工程造价预算书审查一般有哪些形式？

答：预算书审查形式根据工程规模、投资情况及工程本身的特点，有如下形式：单独方审查，即“单审”；由投资、设计、建行、承包及审计等方共同联合审查，称“联审”；投资者委托建筑市场中介服务机构（投资评估公司、工程监理公司、预算公司、审计所等）审查，也称“专业机构审查”。

105.工程造价预算书审查的方法有哪些？

答：预算审查方法有三种。其一，全面审查法，即按照施工图纸和定额将预算书逐项不漏地一一审查的方法；其二，抓住工程特点，工程量大，造价高或易错漏，或易作假等处作为重点审查的方法，称为“重点审查法”；其三，利用典型工程标准预算，或相似工程预算的各项经济指标进行对比，找出差异的方法，称为“指标审查法”。

106.试比较工程造价预算书三种审查法的特点及优缺点？

答：预算书全面审查法能全面细致地审查预算书，审查质量高，但因全部逐项审查，所以工作量大，时间较长；重点审查法是重点审查某些项，故所需时间短，但容易疏漏，审查质量没有全面审查法高；指标审查法是用同类相似工程的标准预算书的技术经济指标对比后找出差距来进行审查，因工程的时间和地区的差异，工程相似而不相等的差异，所以此法一般用于审查估算或概算时框算投资的一种便捷方法。

107.什么是工程定额工程量？

答：工程量是指以物理计量单位和自然计量单位来表示建筑安装分部或分项工程、结构构件或安装的设备等实物数量。工程具有物理属性的，以m、m2、m3和kg等物理计量单位进行计量；其不便于以物理计量单位进行工程量计量的，按客观存在的自然实体（如台、套、组、个、座、串、根及系统等）为计量单位进行计量。

108.工程定额的计量单位确定原则是什么？

答：工程定额的计量单位确定原则是：工程定额的计量单位要与定额划分的工程子目内容相适应，要能确切反映各子目的实物数量、形态特征及变化规律，便于计算和使用等。

# Text boxes

施工定额

预算定额

概算定额

概算指标

估算指标

估价表

综合估价表